Vergroting van de duty cycle bij de 555

In figuur 1a is de 555 geschakeld als astabiele multivibrator, een zeer veel voorkomende toepassing van de 555. Deze schakeling heeft één bezwaar: de duty cycle is slechts. regelbaar van vrijwel 0 tot bijna 50%. De oorzaak van dit euvel is. het feit, dat RB zowel in de laad- als ontlaadketen voorkomt. Het laden gebeurt via RA + RB. Het ontladen alleen via RB. In formule

t1 = 0,69.RB . C

t2 = 0,69. (RA + RB ) . C

T = 0,69. (RA + 2RB ) . C

De duty cyclc is dus:

Uit deze formule blijkt duidelijk, dat D nooit groter kan worden dan 50. In de praktijk zal dit neerkomen op een maximalc D van ca. 49%. Door toevoeging van een tweetal dioden, kan de D worden verhoogd tot zo'n 99%. (fig.1b.). Het laden en ontladen van C vindt nu plaats langs verschillende wegen.Het laden gebeurt nu via RA en D1 , terwijl het ontladen via RB cn D2 plaatsvindt. De formules worden nu:

t1 = 0 ,69 . RB .C

t2 = 0,69.RA .C

T = 0,69. (RA + RB ) . C

Het doel, de vergroting van de duty cycle, is nu dus. op zeer eenvoudige wijze bereikt.